## Slide 1
Построение растянутой L2 сети между датацентрами предприятия с использованием технологии VxLAN EVPN Multi-Site.
Дизайн сетей ЦОД

## Slide 2: Меня хорошо видно & слышно?

## Slide 3: Защита проекта Тема: Построение растянутой L2 сети между датацентрами предприятия с использование технологии VxLAN EVPN Multi-Site
Костиков Владимир
Сетевой инженер.
Стаж 21 год.
Телеграм:
vvkostikov
Проект:
https://github.com/vvkostikov/otus-datacenter-design/tree/main/labs/project

## Slide 4: План защиты
Цель и задачи проекта
Какие технологии использовались
Что получилось
Выводы
Вопросы и рекомендации

## Slide 5
Цель и задачи проекта
1. | Успешно описать адресное пространство и принципы используемые при выборе AS, VNI и иных настройках в дальнейшем.
2. | Подготовить типовые конфигурации для разных ролей оборудования и целей. Максимально стандартизировать конфигурацию.
3. | Отработать настройку и проверить работу конфигурации на собранной лабораторной среде.
4. | Убедиться в плюсах технологии Multi-Site.
Цель проекта: опробовать технологию VxLAN EVPN Multi-Site и отработать создание проекта и документации для дальнейшего использования в компании.

## Slide 6
Зачем растягивать L2 или постановка цели
1. | Основные требования всегда идут с двух сторон: Виртуализация Сервисы
2. | Механизм миграции Виртуальных машин без внесения каких-либо изменений удобен как 1 так и 2. Причем как онлайн миграции в режиме DR, так и любых действий по распределению нагрузки.
3. | Часто Сервисы не умеют работать между системами по L3. Или использую технологии VRRP или аналогичные под капотом для Резервирования.
4. | Отсутствие и высокая стоимость полноценных систем аппаратной балансировки.
Цель проекта: “Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть.”

## Slide 7: Какие технологии использовались
1. | VxLAN EVPN с использование iBGP
2. | MultiHoming EVPN
3. | VXLAN EVPN Multi-Site с использование eBGP
4. | Arista eOS
5. | Eve-Ng

## Slide 8: VxLAN EVPN MULTI-SITE
Virtual Extensible LAN (VXLAN) является технологией сетевой виртуализации, созданной для решения проблем масштабируемости в больших системах облачных вычислений.
EVPN - Ethernet VPN - технология передачи Ethernet трафика уровня 2 в виде виртуальной частной сети с использованием протоколов глобальной сети.
Multisite - We describe in detail the IP/VXLAN gateway procedure using the Anycast mode to interconnect smaller sites within the data center itself, and refer to this deployment model as multi-site EVPN (MS-EVPN).

## Slide 9: Что получилось: Описание адресного пространства

## Slide 10: Что получилось: Шаблоны

## Slide 11: Что получилось: Шаблоны

## Slide 12: Что получилось: Стандарты конфигурации

## Slide 13: Что получилось: СХЕМА

## Slide 14: Что получилось: Multi-Site L2
Leaf-1-1
Leaf-1-3 (BGW)

## Slide 15: Что получилось: Multi-Site L3
Leaf-1-1
Leaf-1-3 (BGW)

## Slide 16: Что не получилось (или как реально стенд заработал)

## Slide 17: Выводы
1. | Тестовый проект был собран на 90%. Удалось достичь большинства целей поставленных изначально. Получен опыт внедрения EVPN MultiHoming и оптимизации стыка DCI с применением VxLAN Multi-Site (Multi Domain EVPN VXLAN в терминологии Arista).
2. | Успешно сформированы шаблоны и использованы стандартизация конфигов с применением peer group.
3. | Наибольшие сложности доставили: Закрытая документация Arista по Multi-Domain Не стабильная работа Стенда на EVE-NG
4. | Полезность проекта: 10 из 10.

## Slide 18
Вопросы и рекомендации
если есть вопросы
если вопросов нет
+
–

## Slide 19: Спасибо за внимание!